GeoFA modul til spatial Suite

Modulet har fokus på de temaer som er implementeret I GeoFA databasen og få de data udstillet korrekt. Der er særligt i modulet gjort en del for at punkt-faciliteter fremstår ensartet og følger de forslag og standarder som er udgået fra GeoDanmark og GeoFA.

Nordic har videreudviklet på modulet i sær i forhold til editering af data med Feature edit

Ikoner

Modulet understøtter begge de ikon kataloger som fremgår af GeoDanmark:

- GeoFA - indeholder individuelle ikoner for alle objekttyper

- Ud i Naturen – indeholder ikoner som anvendes i Ud i Naturen – nogle facilitetstyper har fælles ikon f.eks. bruger naturlegeplads, legeplads og vandlegeplads samme ikon

GeoFA-ikonerne er hentet fra ”Piktogrammer til visning af GeoFA-data” – Hentet 20230210
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/#1664529745700-8365e1bc-b8f1

Ud i Naturen-ikoner er hentet fra naturstyrelsens hjemmeside – Hentet 20230315
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/skilte-og-friluftsfaciliteter/skiltning/piktogrammer/

implementering i Spatial Suite:

GeoFA:

For at implementer GeoFAs ikoner skal mappe: geofa lægges i mappen:
appbase\spatialmap\WEB-INF\resources\symbols\custom\images

Indholdet i text-filen: symbolset-custom.txt som ligger i mappen skal kopieres ind i filen:
appbase\spatialmap\WEB-INF\resources\symbols\ symbolset-custom.txt

Ud i Naturen

For at implementer Ud i Naturens ikoner skal mappe: uin lægges i mappen:
appbase\spatialmap\WEB-INF\resources\symbols\custom\images

Indholdet i text-filen: symbolset-custom.txt som ligger i mappen skal kopieres ind i filen:
appbase\spatialmap\WEB-INF\resources\symbols\ symbolset-custom.txt

Geofa-modul

Datasources

Opsætning af datasources følger ikke de normale sandarder for spatial Suite, da Spatial Suite har udfordringer med @ som en del af attribut-værdi f.eks. i form af email. Fejl optræder især når der foretages filtrering i forbindelse datasources.

Presentation

Alle theme inden for samme GeoFA-tema anvender samme presentation

Theme

I Roskilde anvender vi metadatamodulet fra Nordic, derfor indeholder alle temaer metadata script som henter copyright tekst, copyright url samt temabeskrivelse fra databasen.

Databasens indhold fremgår af vedlagte regneark

Theme som anvender Ud i Naturen-ikoner har fået tilføjet …_uin i enden af theme-navnet

Profile

Der er lavet en temagruppe (Friluftsdata) med 2 undertemagrupper- Rekreative faciliteter, rekreative arealer og Rekreative ruter

Ladestandere er ikke opdelt i selvstændige theme efter standertype, men er et samlet theme.